Нормативы Москвы  по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-96-01/1

Утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04 июня 1996 г.№465

1.  Настоящий  норматив  является  обязательным  для соблюдения

собственниками, владельцами (управляющими) зданий.

2.    Целью    осмотров   является   выявление   неисправностей

конструктивных  элементов,  инженерных систем и оборудования зданий

и  организация  их  устранения,  а  также накопление информации для

определения   объемов   и   планирования  текущего  и  капитального

ремонтов.

3. Проведение осмотров (обследований):

___________________________________________________________________¬

¦ N    Элементы и помещения     Количество         Примечания      ¦

¦п/п   здания (объекта)       осмотров в год                        ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1              2                   3                  4           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Крыши                           2       В период подготовки к ¦

¦                                            сезонной эксплуатации ¦

¦ 2. Фасады                          1       В период подготовки к ¦

¦                                            весенне-летней         ¦

¦                                            эксплуатации           ¦

¦ 3. Инженерное оборудование         1       Перед началом          ¦

¦    и коммуникации здания                   отопительного сезона  ¦

¦    (с оформлением акта                                            ¦

¦    готовности)                                                    ¦

¦ 4. То же, обслуживаемое      По договору   В сроки, установленные¦

¦    специализированными                     нормативными           ¦

¦    организациями по договору               документами            ¦

¦    с собственником,                                               ¦

¦    владельцем (управляющим)                                       ¦

¦    здания                                                         ¦

¦ 5. Вспомогательные                 1       В период подготовки к ¦

¦    помещения здания                        весенне-летнемуу       ¦

¦    (лестничные клетки,                     сезону                 ¦

¦    чердаки, подвалы,                                              ¦

¦    технические подполья,                                          ¦

¦    коллекторы) с проверкой                                        ¦

¦    состояния оборудования и                                       ¦

¦    коммуникаций,                                                  ¦

¦    расположенных в них                                            ¦

¦ 6. Дымоходы кирпичные              4        Не реже 1 разаа в     ¦

¦                                             квартал               ¦

¦ 7. Вентиляционные каналы,          1        Перед началом         ¦

¦    дымоходы асбоцементные,                  отопительного  сезона ¦

¦    гончарные, из специальных                                      ¦

¦    блоков жаростойкого                                            ¦

¦    бетона                                                         ¦

¦ 8. Внешнее благоустройство         1        В период подготовки к¦

¦    зданий (домовые знаки,                   весенне-летнемму      ¦

¦    указатели, флагодержатели                сезону                ¦

¦    и др.), отмостки, входы                                        ¦

¦    в подъезды, тамбуры                                          ¦           L  --------------------------------------------------------------------

4.  Помещения  здания,  его конструктивные элементы, инженерные

системы   подлежат   также  осмотру  после  аварийных  повреждений,

пожаров,  явлений  стихийного характера, а также в связи с жалобами

и обращениями граждан.

5.  Результаты  осмотра (обследования) фиксируются в журнале по

прилагаемой   схеме,  где  данные  систематизируются  по  элементам

жилого здания для определения вида ремонтных работ.

Приложение 5

к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│    Нормативы  Москвы                     │     ЖНМ-96-01/4            │

│    по эксплуатации  жилищного фонда      │                            │

├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│                                          │  Утвержден и введен в      │

│    Подготовка                            │  действие постановлением   │

│    к сезонной эксплуатации               │  Правительства  Москвы     │

│    жилых зданий                          │  от 04.06.96. N 465        │

└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив устанавливает состав мероприятий и работ по техническому обслуживанию жилых зданий, подлежащих выполнению при их подготовке к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды и являющихся обязательными для собственников, владельцев (управляющих).

2. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1. Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 января по 25 апреля во всех зданиях, кроме ветхих и аварийных, подлежащих отселению и сносу, и зданий, включенных в титул текущего и капитального ремонтов текущего года.

2.2. Виды работ:

Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков.

Снятие пружин и доводчиков на входных дверях.

Консервация системы центрального отопления.

Переключение внутреннего водостока на летний режим работы.

Расконсервация и ремонт поливочной системы.

Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений.

Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт.

Ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен.

Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках.

Укрепление флагодержателей и домовых знаков.

Непредвиденные работы.

3. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Работы выполняются во всех зданиях по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября.

3.2. Виды работ:

Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.

Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами.

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре.

Ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций.

Ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов.

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях.

Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока.

Устранение причин подтопления подвальных помещений.

Консервация поливочных систем.

Переключение внутреннего водостока на зимний режим работы.

Проведение инструктажа с арендаторами и гражданами, проживающими на 1-х этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа.

Непредвиденные работы.

4. Документальное оформление выполненных работ по подготовке к сезонной эксплуатации:

4.1. Готовность жилого здания к эксплуатации в весенне-летний период оформляется актом по форме приложения 1.

4.2. Готовность жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период оформляется паспортом по форме приложения 2.

Приложение 7

к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│    Нормативы  Москвы                      │    ЖНМ-96-01/6            │

│    по эксплуатации  жилищного фонда       │                           │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│                                           │ Утвержден и введен в      │

│     Услуги  по заявкам  населения         │ действие постановлением   │

│     (за счет собственных средств)         │ Правительства  Москвы     │

│     по обслуживанию и содержанию жилых    │ от 04.06.96  N 465        │

│     зданий и придомовых территорий        │                           │

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Состав работ, связанных с обслуживанием населения, содержанием зданий и прилегающих территорий, выполняемых по заявкам населения и подлежащих оплате за счет собственных средств проживающих:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NN                      Наименование работ, выполняемых

п/п                 за счет собственных средств проживающих

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1                                     2

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Окраска  (побелка) потолков жилых и подсобных помещений квартир.

2. Окраска или оклейка стен обоями.

3. Окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений.

4. Окраска радиаторов,  труб центрального отопления, газопроводов, водо-

провода и канализации.

5. Замена санитарно-технического оборудования* (унитазов, ванн, раковин,

умывальников,  газовых и электрических  плит,  водогрейных  колонок и

др.).

6. Смена вентильной головки для смесителей  холодной  и  горячей воды.*

7. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза и бочка "Ком-

пакт", фаянсового умывальника, смесителя типа  "Елочка" и ванно-душе-

вого, водоразборного крана.*

8. Установка запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному бачку.*

9. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поп-

лавка, перелива, седла, коромысла.*

10. Смена сиденья к унитазу.

11. Замена полотенцесушителя на прибор улучшеной модели.

12. Смена сантехприборов на приборы другой модели.

13. Установка дополнительных кранов, смесителей  и  другого оборудования,

замена дверных полотен, встроенных шкафов и оборудования, замена две-

рных полотен, встроенных шкафов и отделка помещений с целью повышения

уровня благоустройства квартиры (разрешение на выполнение работ, свя-

занных с перепланировкой, оформляется в установленном  порядке  через

межведомственную комиссию).

14. Замена оконных и дверных приборов, вставка стекол.

15. Циклевка полов.

16. Смена неисправного накладного и врезного замка, оконных и дверных ру-

чек.

17. Остекление лоджий (с оформлением в установленном порядке).

О порядке выполнения работ по остеклению лоджий жилых домов см. решение исполкома Моссовета от 28 августа 1990 г. N 1542

18. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от входной две-

ри) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой,  с за-

готовкой планки или вставки в обвязку полотна.

19. Врезка глазка  во входную  дверь квартиры.

20. Настилка линолеума  улучшенного качества.

21. Ремонт внутриквартирной электропроводки,  смена выключателей,  свети-

льников и т.п., вышедших из строя не по вине  ремонтно-эксплуатацион-

ной организации.

22. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользо-

вания в коммунальных квартирах), смена электроприборов и т.п.

23. Смена неисправного выключателя для открытой  и  скрытой  проводки или

замена на выключатель другой модели,  установка переключателя.

24. Смена неисправного потолочного патрона.

25. Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона для от-

крытой и скрытой проводки или смена на розетку другой модели.

26. Установка контрольных электрических счетчиков в квартирах  коммуналь-

ного заселения.

27. Установка, эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых замков,  охранной

сигнализации квартир и подъездов.

28. Улучшение отделки подъездов по решению собственников жилья.

29. Услуги связи (радиоточка, телеантенна, телефон).

30. Прочие сервисные работы и услуги, не включенные в состав обязательных

для ремонтно-эксплуатационных предприятий.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

______________________________

* за исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.

2. Срок исполнения определяется после поступления заявки в ремонтноэксплуатационное предприятие по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.

Постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2007 г. N 115-ПП в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 8

к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(с изменениями от 20 февраля 2007 г.,

11 марта 2008 г.)

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│    Нормативы  Москвы                     │     ЖНМ-96-01/7            │

│    по эксплуатации  жилищного фонда      │                            │

├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│                                          │  Утвержден и введен в      │

│     Работы по уборке                     │  действие постановлением   │

│     лестничных клеток жилых домов,       │  Правительства  Москвы     │

│     помещений дежурного по подъезду      │  от 04.06.96  N 465        │

│     (консьержки, охраны и т.п.)          │                            │

│     и обслуживанию мусоропроводов        │                            │

└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами (в части, относящейся к их договорным обязательствам) жилых и нежилых помещений в жилых зданиях, организациями и физическими лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях подряда.

2. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.

Работы по уборке лестничных клеток зависят от вида оборудования, находящегося на лестничной клетке:

- при отсутствии оборудования;

- при наличии мусоропровода;

- при наличии лифта;

- при наличии лифта и мусоропровода.

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, приведена в приложении 1.

Постановлением Правительства Москвы от 11 марта 2008 г. N 177-ПП в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и дезинфекцию мусоросборочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей.

См. Инструкцию по проведению очистки, мойки и дезинфекции систем мусороудаления жилых, административных и общественных зданий, утвержденную и введенную в действие с 1 мая 2002 г. постановлением Главного государственного санитарного врача по г.Москве от 3 апреля 2002 г. N 1

В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадения резиновых прокладок, нарушения действия вентиляции, образование трещин штукатурки возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по немедленному их устранению.

Мусор из стволов мусоропровода собирают в различные мусоросборники: переносные дворовые мусоросборники (емкость 80-100 л); контейнеры (емкость 400-800 л) и бункеры.

Сборники с мусором транспортируются из мусороприемных камер во двор на специальную площадку, которая должна располагаться в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон и содержаться в чистоте.

Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение).

Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов, выполненных не из асбестоцементных труб и не оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, приведена в приложении 2 к ЖНМ-96-01/7 (приложение 8 к настоящему постановлению).

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, приведена в приложении 4 к ЖНМ-96-01/7 (приложение 8 к настоящему постановлению).

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании асбестоцементного ствола мусоропровода в жилищном фонде, с применением мобильного моющего блока (ММБ) приведена в приложении 5 к ЖНМ-96-01/7 (приложение 8 к настоящему постановлению).

4. Периодичность основных работ, выполняемых при уборке помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) приведена в приложении 3 к ЖНМ-96-01/7.

# Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NN                              Вид оборудования на лестничных клетках

п/п     Вид работ       ─────────────────────────────────────────────────

оборудование  мусопровод   лифт  мусоропровод

отсутствует                      и лифт

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1           2                3             4          5          6

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Влажное  подметание   ежедневно     ежедневно   ежедневно  ежедневно

лестничных площадок

и маршей нижних 2-х

этажей

2. Влажное  подметание   2 раза в      2 раза в    1 раз в    1 раз  в

лестничных площадок   неделю        неделю      неделю     неделю

и  маршей выше 2-го

этажа

3. Влажное  подметание   -             ежедневно   -          ежедневно

мест  перед  загру-

зочными   клапанами

мусоропроводов

4. Мытье   лестничных    2 раза в      2 раза в    1 раз в    1 раз в

площадок  и  маршей   месяц         месяц       месяц      месяц

5. Мытье  пола  кабины

лифта                 -             -           ежедневно  ежедневно

6. Влажная протирка

стен, дверей, пла-    -             -           2 раза в   2 раза в

фонов и потолков                                месяц      месяц

кабины лифта

7. Мытье  окон                       1  раз   в      год

8. Уборка площадки пе-               1  раз   в      неделю

ред  входом в подъ-

езд. Очистка метал-

лической  решетки и

приямка

9. Влажная    протирка               1  раз   в      год

стен,  дверей, пла-

фонов на лестничных

клетках,    оконных

решеток;  чердачных

лестниц, шкафов для

электросчетчиков,

слаботочных    уст-

ройств,    почтовых

ящиков,   обметание

пыли с потолков

10. Влажная    протирка               2  раза  в      год

подоконников,  ото-

пительных  приборов

Постановлением Правительства Москвы от 11 марта 2008 г. N 177-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к ЖНМ-96-01/7

# Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов, выполненных не из асбестоцементных труб и не оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
(с изменениями от 11 марта 2008 г.)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │                     Вид работ                      │Периодичность │

│п/п│                                                    │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. │Профилактический осмотр мусоропроводов              │2 раза в месяц│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2. │Удаление мусора из мусороприемных камер             │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3. │Уборка мусороприемных камер                         │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4. │Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов          │1 раз в неделю│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│5. │Мойка сменных мусоросборников                       │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│6. │Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода    │1 раз в месяц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│7. │Очистка  (цикл  повторяется  3  раза  без    воды) и│1 раз в месяц │

│   │дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода     │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│8. │Дезинфекция мусоросборников                         │1 раз в месяц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│9. │Устранение засора                                   │по        мере│

│   │                                                    │необходимости │

└───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2007 г. N 115-ПП настоящее приложение дополнено приложением 3

Постановлением Правительства Москвы от 11 марта 2008 г. N 177-ПП настоящее приложение дополнено приложением 4 с 1 января 2009 г.

Приложение 4

к ЖНМ-96-01/7

# Периодичность основных работ выполняемых при обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │                     Вид работ                      │Периодичность │

│п/п│                                                    │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. │Профилактический осмотр мусоропроводов              │2 раза в месяц│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2. │Удаление отходов из мусоросборной камеры            │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3. │Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры      │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4. │Уборка и мойка загрузочных клапанов                 │1 раз в неделю│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│5. │Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода    │1 раз в месяц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│6. │Очистка и мойка передвижных контейнеров             │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│7. │Промывка,  очистка  (цикл  повторяется  3    раза) и│1 раз в месяц │

│   │дезинфекция    внутренней         поверхности ствола│              │

│   │мусоропровода                                       │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│8. │Дезинфекция мусоросборников                         │1 раз в месяц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│9. │Устранение засора                                   │по        мере│

│   │                                                    │необходимости │

└───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Постановлением Правительства Москвы от 11 марта 2008 г. N 177-ПП настоящее приложение дополнено приложением 5 с 1 января 2009 г.

Приложение 5

к ЖНМ-96-01/7

# Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании асбестоцементного ствола мусоропровода в жилом фонде, с применением мобильного моющего блока (ммб)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │                     Вид работ                      │Периодичность │

│п/п│                                                    │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. │Профилактический осмотр мусоропроводов              │2 раза в месяц│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2. │Удаление отходов из мусоросборной камеры            │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3. │Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры      │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4. │Уборка и мойка загрузочных клапанов                 │1 раз в неделю│

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│5. │Мойка шибера мусоропровода                          │1 раз в месяц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│6. │Очистка и мойка передвижных контейнеров             │ежедневно     │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│7. │Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка│1 раз в год   │

│   │(цикл  повторяется  4   раза),     дезинфекция (цикл│              │

│   │повторяется 2 раза)  внутренней  поверхности  ствола│              │

│   │мусоропровода до шибера                             │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│8. │Гидроизоляция      (гидрофобизация)       внутренней│1 раз в год   │

│   │поверхности асбестоцементного  ствола  мусоропровода│              │

│   │(цикл повторяется 2 раза) до шибера*                │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│9. │Дезинфекция    загрузочных     клапанов,     шибера,│1 раз в месяц │

│   │передвижных контейнеров, мусоросборной камеры       │              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│10 │Устранение засора                                   │по        мере│

│   │                                                    │необходимости │

└───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

* - гидроизоляция после сушки ствола мусоропровода производится не менее чем через два часа после выполнения работ по пункту 7.

Приложение 9

к постановлению Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(с изменениями от 20 февраля 2007 г.)

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│    Нормативы  Москвы                      │    ЖНМ-96-01/8            │

│    по эксплуатации  жилищного фонда       │                           │

├───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│                                           │ Утвержден и введен в      │

│     Работа по уборке                      │ действие постановлением   │

│  придомовых  территорий                   │ Правительства  Москвы     │

│                                           │ от 04.06.96  N 465        │

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами (в части, относящейся к их договорным обязательствам) жилых и нежилых помещений в жилых зданиях, предприятиями и физическими лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях подряда.

2. Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в зависимости от сезона. Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта, независимо от погодных условий, и включает: подметание и сдвигание снега; устранение скользкости; удаление снега и снежно-ледяных образований.

3. Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий; поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнение воздуха; удаление мусора с газонов; мойку покрытий и полив зеленых насаждений.

4. В осеннее время, помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег. Весной помимо обычных работ, расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети и т.д.

5. Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона.

6. Уборочные территории подразделяются по видам покрытий: усовершенствованные (асфальтированные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и без покрытий.

Территории классифицируются по интенсивности пешеходного движения:

1 класс - до 50 чел./час;

2 класс - от 50 до 150 чел./час;

3 класс - от 150 до 500 чел./час;

4 класс - от 500 до 2000 чел./час;

5 класс - свыше 2000 чел./час.

Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

7. В зависимости от вида атмосферных осадков принято единое для всех территорий деление года на два периода: холодный, когда выпадают осадки преимущественно в виде снега, и теплый, когда выпадают осадки преимущественно в виде дождя (приложение).