# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 4 июня 1996 г. N 465

# О НОРМАТИВАХ МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 25.04.2006 N 276-ПП, от 20.02.2007 N 115-ПП,

от 11.03.2008 N 177-ПП, от 02.02.2010 N 83-ПП)

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда Москвы, рационального расходования средств, направляемых на содержание и ремонт объектов жилищного сектора города, Правительство Москвы постановляет:

1. Одобрить подготовленный Департаментом инженерного обеспечения, Департаментом энергетики и энергосбережения и Государственной жилищной инспекцией Москвы проект закона города Москвы "О нормативах Москвы по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда Москвы и мерах по их соблюдению (приложение 1 - не приводится).

Заместителю Премьера Правительства Москвы Петрову А.В. внести проект закона в Московскую городскую Думу в установленном порядке.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1996 года нормативы Москвы по эксплуатации жилищного фонда:

2.1. Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий ЖНМ-96-01/1 (приложение 2).

2.2. Наладка инженерного оборудования жилых зданий - ЖНМ-96-01/2 (приложение 3).

2.3. Работы аварийного характера в жилых зданиях - ЖНМ-96-01/3 (приложение 4).

(Норматив ЖНМ-96-01/3 утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 N 276-ПП)

2.4. Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий - ЖНМ-96-01/4 (приложение 5).

2.5. Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий - ЖНМ-96-01/5 (приложение 6).

2.6. Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию жилых зданий и придомовых территорий - ЖНМ-96-01/6 (приложение 7).

2.7. Работы по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов - ЖНМ-96-01/7 (приложение 8).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 20.02.2007 N 115-ПП)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.8. Работы по уборке придомовых территорий - ЖНМ-96-01/8 (приложение 9).

3. Префектам административных округов совместно с Государственной жилищной инспекцией Москвы обеспечить доведение указанных в пункте 2 настоящего постановления жилищных нормативов Москвы до сведения собственников, владельцев (управляющих), нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений в жилых домах (независимо от формы собственности объекта), а также подрядных ремонтно-эксплуатационных предприятий и взять под контроль их соблюдение.

4. Возложить на Департамент инженерного обеспечения и Департамент энергетики и энергосбережения координацию работы по дальнейшей разработке нормативов Москвы по направлениям деятельности, имея в виду завершение этой работы в 1997 году.

5. Пресс-центру Мэрии и Правительства Москвы опубликовать в печати настоящее постановление и жилищные нормативы для ознакомления жителей города.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Никольского Б.В.

Премьер Правительства Москвы

Ю.М. Лужков

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/1        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦      ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)       ¦действие постановлением    ¦

¦   ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛЫХ    ¦Правительства Москвы       ¦

¦              ЗДАНИЙ               ¦от 04.06.96 N 465          ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими) зданий.

2. Целью осмотров является выявление неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования зданий и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов.

3. Проведение осмотров (обследований):

+------------------------------------------------------------------+

¦ N    Элементы и помещения     Количество         Примечания      ¦

¦п/п   здания (объекта)       осмотров в год                       ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1              2                   3                  4          ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Крыши                           2       В период подготовки к ¦

¦                                            сезонной эксплуатации ¦

¦ 2. Фасады                          1       В период подготовки к ¦

¦                                            весенне-летней        ¦

¦                                            эксплуатации          ¦

¦ 3. Инженерное оборудование         1       Перед началом         ¦

¦    и коммуникации здания                   отопительного сезона  ¦

¦    (с оформлением акта                                           ¦

¦    готовности)                                                   ¦

¦ 4. То же, обслуживаемое      По договору   В сроки, установленные¦

¦    специализированными                     нормативными          ¦

¦    организациями по договору               документами           ¦

¦    с собственником,                                              ¦

¦    владельцем (управляющим)                                      ¦

¦    здания                                                        ¦

¦ 5. Вспомогательные                 1       В период подготовки к ¦

¦    помещения здания                        весенне-летнему       ¦

¦    (лестничные клетки,                     сезону                ¦

¦    чердаки, подвалы,                                             ¦

¦    технические подполья,                                         ¦

¦    коллекторы) с проверкой                                       ¦

¦    состояния оборудования и                                      ¦

¦    коммуникаций,                                                 ¦

¦    расположенных в них                                           ¦

¦ 6. Дымоходы кирпичные              4        Не реже 1 раза в     ¦

¦                                             квартал              ¦

¦ 7. Вентиляционные каналы,          1        Перед началом        ¦

¦    дымоходы асбоцементные,                  отопительного сезона ¦

¦    гончарные, из специальных                                     ¦

¦    блоков жаростойкого                                           ¦

¦    бетона                                                        ¦

¦ 8. Внешнее благоустройство         1        В период подготовки к¦

¦    зданий (домовые знаки,                   весенне-летнему      ¦

¦    указатели, флагодержатели                сезону               ¦

¦    и др.), отмостки, входы                                       ¦

¦    в подъезды, тамбуры                                           ¦

¦9.  Видеодиагностика                1       Составляется акт с    ¦

¦    внутренней поверхности                  рекомендациями по     ¦

¦    асбестоцементного                       проведению мойки,     ¦

¦    ствола мусоропровода                    очистки, дезинфекции  ¦

¦    жилых домов                             и ремонту             ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦(п. 9 введен постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008    ¦

¦N 177-ПП)                                                         ¦

+------------------------------------------------------------------+

4. Помещения здания, его конструктивные элементы, инженерные системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан.

5. Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале по прилагаемой схеме, где данные систематизируются по элементам жилого здания для определения вида ремонтных работ.

Приложение 1

к ЖНМ-96-01/1

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ)

____________ 199 ___ г.

Адрес ____________________________________________________________

Принадлежность здания ____________________________________________

(административный округ, район)

Комиссия в составе:

Председатель _____________________________________________________

(начальник/гл. инженер ДЕЗ/ЖКО, председатель ЖСК/ЖК)

Члены комиссии: __________________   _____________________________

(должность)              (фамилия, и.о.)

__________________   _____________________________

(должность)              (фамилия, и.о.)

провела осмотр (обследование) здания,  его конструкций,  элементов

инженерных систем и оборудования  с  целью  определения  состояния

(работоспособности), выявления неисправностей, принятия решений по

срокам их устранения.

Результаты осмотра (обследования):

+------------------------------------------------------------------+

¦ N  Наименование  Выявленные  Оценка со-  Решение о  Срок   При-  ¦

¦п/п помещений,    неисправ-   стояния     принятии   выпол- меча- ¦

¦    конструкций,  ности или   или краткое мер (вид   нения  ния   ¦

¦    инженерных    повреждения описание    работ, ис-              ¦

¦    систем и      конструкций дефекта и   полнитель)              ¦

¦    оборудования  и элементов причины его                         ¦

¦                  здания      возникно-                           ¦

¦                              вения                               ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1       2             3           4          5        6      7   ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Фундаменты                                                    ¦

¦ 2. Стены                                                         ¦

¦ 3. Вспомогатель-                                                 ¦

¦    ные помещения                                                 ¦

¦ 4. и т.д.                                                        ¦

+------------------------------------------------------------------+

Председатель комиссии               __________________________

Члены комиссии                      __________________________

__________________________

Приложение 2

к ЖНМ-96-01/1

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУСОРОПРОВОДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

(введена постановлением Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦N  ¦Наименование элементов        ¦Периодичность  ¦Периодичность    ¦

¦п/п¦                              ¦визуального    ¦технической      ¦

¦   ¦                              ¦осмотра        ¦эксплуатации     ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦1. ¦Ствол мусоропровода <*>       ¦1 раз в месяц  ¦2 раза в год     ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦2. ¦Загрузочный клапан            ¦1 раз в неделю ¦2 раза в год     ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦3. ¦Устройство для промывки,      ¦1 раз в месяц  ¦2 раза в год     ¦

¦   ¦очистки и дезинфекции         ¦               ¦                 ¦

¦   ¦внутренней поверхности ствола ¦               ¦                 ¦

¦   ¦мусоропровода <**>            ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦4. ¦Спринклерная система          ¦1 раз в месяц  ¦2 раза в год     ¦

¦   ¦пожаротушения очистного       ¦               ¦                 ¦

¦   ¦устройства <**>               ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦5. ¦Оборудование водоснабжения и  ¦1 раз в месяц  ¦2 раза в год     ¦

¦   ¦электроснабжения очистного    ¦               ¦                 ¦

¦   ¦устройства <**>               ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦6. ¦Шиберный узел с               ¦Ежедневно      ¦1 раз в 3 месяца ¦

¦   ¦противопожарным клапаном      ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦7. ¦Контейнерное оборудование     ¦Ежедневно      ¦2 раза в год     ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦8. ¦Спринклерная система          ¦Ежедневно      ¦2 раза в год     ¦

¦   ¦автоматического пожаротушения ¦               ¦                 ¦

¦   ¦мусоросборной камеры          ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦9. ¦Оборудование водоснабжения и  ¦Ежедневно      ¦1 раз в год      ¦

¦   ¦отопления мусоросборной камеры¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦10.¦Электрооборудование           ¦       -       ¦1 раз в год      ¦

¦   ¦мусоросборной камеры          ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦11.¦Отопление мусоросборной камеры¦2 раза в год   ¦        -        ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦12.¦Система вентиляции            ¦1 раз в месяц  ¦1 раз в год      ¦

¦   ¦мусоропровода                 ¦               ¦                 ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

¦13.¦Помещение мусоросборной камеры¦Ежедневно      ¦2 раза в год     ¦

+---+------------------------------+---------------+-----------------+

Примечание. Работы должны выполняться по мере обнаружения дефектов и неисправности.

--------------------------------

<*> Один раз в год с проведением видеодиагностики внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода.

<**> В жилых домах, оснащенных стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутреннего ствола мусоропровода.

Приложение N 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 02.02.2010 N 83-ПП)

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/2        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦            НАЛАДКА                ¦действие постановлением    ¦

¦       ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    ¦Правительства Москвы       ¦

¦          ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ             ¦от 04.06.96 N 465          ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими) зданий, а также подрядчиками по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования зданий.

2. Состав и периодичность работ по наладке инженерного оборудования зданий:

+-----------------------------------------------------------------+

¦ N     Наименование работ                 Периодичность работ и  ¦

¦п/п                                       сроки их выполнения    ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1             2                                     3           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1. Наладка сантехоборудования:               1 раз в год        ¦

¦    - смена прокладок у водоразборной         в течение смены    ¦

¦      и водозапорной арматуры                                    ¦

¦    - набивка сальников у водоразборной                          ¦

¦      и водозапорной арматуры                                    ¦

¦    - разборка, прочистка и сборка                               ¦

¦      вентилей                                                   ¦

¦    - ремонт смывных бачков со сменой                            ¦

¦      шаровых кранов, груш, поплавков                            ¦

¦    - регулировка смывных бачков с                               ¦

¦      устранением утечек                                         ¦

¦    - прочистка с ершением внутренней                            ¦

¦      канализации до колодца на выпуске,                         ¦

¦      включая сифоны сантехприборов                              ¦

¦    - смена манжет у унитазов                                    ¦

¦ 2. Наладка и ремонт электрооборудования      1 раз в год        ¦

¦    вспомогательных помещений (лестничных     в течение смены    ¦

¦    клеток, вестибюлей, подвалов,                                ¦

¦    чердаков):                                                   ¦

¦    - смена светильников (люминесцентных,                        ¦

¦      полугерметичных для ламп накаливания)                      ¦

¦    - ремонт светильников люминесцентных                         ¦

¦      с заменой стартеров и ламп ЛД                              ¦

¦    - ремонт полугерметичной                                     ¦

¦      осветительной арматуры                                     ¦

¦    - ремонт светильников с заменой ламп                         ¦

¦      накаливания и патронов                                     ¦

¦    - смена автоматов АБ-25, переключателей                      ¦

¦      пакетных ПП-М1, устройств защитного                        ¦

¦      отключения (УЗО), выключателей и                           ¦

¦      отдельными местами электропроводки                         ¦

¦    - ремонт распределительных щитов и                           ¦

¦      вводно-распределительных устройств                         ¦

¦                                                                 ¦

¦ 3. Текущий ремонт и                          2 раза в год       ¦

¦    техническое обслуживание аппаратной       в течение смены    ¦

¦    части устройств:                                             ¦

¦    - снятие прибора, очистка от пыли                            ¦

¦      и грязи, осмотр и разборка;                                ¦

¦      сборка и установка прибора на                              ¦

¦      штатное место;                                             ¦

¦    - дефектация прибора;                                        ¦

¦    - замена неисправных элементов;                              ¦

¦    - регулировка прибора                                        ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦(п. 3 введен постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010  N¦

¦83-ПП)                                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 4. Техническое обслуживание                  1 раз в год        ¦

¦    линейно-кабельных сооружений:             и в случае         ¦

¦    - тестирование параметров                 "врезки" нового    ¦

¦      при помощи комплексных тестов           сегмента           ¦

¦      с формированием отчетной                внутриквартальных  ¦

¦      документации                            технологических    ¦

¦                                              систем связи (ВТСС)¦

¦                                              в течение смены    ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦(п. 4 введен постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010  N¦

¦83-ПП)                                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 5. Техническое обслуживание инженерных       2 раза в год       ¦

¦    линий:                                    в течение смены    ¦

¦    - визуальный осмотр на наличие                               ¦

¦      видимых повреждений;                                       ¦

¦    - проверка крепления муфт;                                   ¦

¦    - проверка целостности оболочек                              ¦

¦      муфт;                                                      ¦

¦    - проверка состояния крепежа;                                ¦

¦    - проверка состояния стоек;                                  ¦

¦    - проверка величины провиса                                  ¦

¦      воздушно-кабельных переходов;                              ¦

¦    - проверка натяжения несущих тросов                          ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦(п. 5 введен постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010  N¦

¦83-ПП)                                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 6. Техническое обслуживание инженерных                          ¦

¦    шкафов:                                                      ¦

¦    - внешний осмотр целостности              12 раз в год в     ¦

¦      корпуса шкафа и кабельных               течение смены      ¦

¦      вводов                                                     ¦

¦    - удаление пыли и грязи с внешней         4 раза в год       ¦

¦      поверхности шкафа                       течение смены      ¦

¦    - удаление пыли и грязи внутри            4 раза в год в     ¦

¦      шкафа                                   течение смены      ¦

¦    - открытие двери шкафа, проверка          12 раз в год в     ¦

¦      работоспособности замка                 течение смены      ¦

¦    - замена замка                            По необходимости   ¦

¦    - смазка трущихся частей                  4 раза в год в     ¦

¦      техническим вазелином                   течение смены      ¦

¦    - снятие двери шкафа, снятие              По необходимости   ¦

¦      со стены старого шкафа,                                    ¦

¦      установка нового шкафа, установка                          ¦

¦      двери шкафа                                                ¦

¦    - проверка работы вентиляторов            12 раз в год в     ¦

¦      охлаждения                              течение смены      ¦

¦    - проверка состояния крепежа,             4 раза в год в     ¦

¦      монтажных реек, петель и заглушек       течение смены      ¦

¦    - зачистка шкуркой мест появления         4 раза в год в     ¦

¦      ржавчины, нанесение слоя защитной       течение смены      ¦

¦      краски или эмали                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦(п. 6 введен постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010  N¦

¦83-ПП)                                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦ 7. Техническое обслуживание систем                              ¦

¦    выделенного электропитания                                   ¦

¦    оборудования:                                                ¦

¦    - внешний осмотр кабелей                  12 раз в год в     ¦

¦      выделенного электропитания              течение смены      ¦

¦    - проверка состояния изоляции             2 раза в год в     ¦

¦      электрических кабелей с помощью         течение смены      ¦

¦      специализированного оборудования,                          ¦

¦      формирование отчетной                                      ¦

¦      документации                                               ¦

¦    - проверка работоспособности              4 раза в год в     ¦

¦      автоматов питания                       течение смены      ¦

¦    - проверка работоспособности УЗО          12 раз в год в     ¦

¦      с помощью специальных тестов            течение смены      ¦

¦    - внешний осмотр состояния шин            12 раз в год в     ¦

¦      заземления                              течение смены      ¦

¦    - проверка состояния и                    4 раза в год в     ¦

¦      тестирование заземления с               течение смены      ¦

¦      помощью приборов, выдача                                   ¦

¦      отчетной документации                                      ¦

¦    - внешний осмотр электрических            12 раз в год в     ¦

¦      розеток выделенного                     течение смены      ¦

¦      электропитания                                             ¦

¦    - замеры подаваемого рабочего             12 раз в год в     ¦

¦      напряжения в электрических              течение смены      ¦

¦      розетках с помощью специальных                             ¦

¦      приборов (мультиметров)                                    ¦

+-----------------------------------------------------------------+

¦(п. 7 введен постановлением Правительства Москвы от 02.02.2010  N¦

¦83-ПП)                                                           ¦

+-----------------------------------------------------------------+

Приложение N 4

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

РАБОТЫ АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

ЖНМ-96-01/3

Приложение N 5

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/4        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦           ПОДГОТОВКА              ¦действие постановлением    ¦

¦       К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ     ¦Правительства Москвы       ¦

¦          ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ             ¦от 04.06.96 N 465          ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив устанавливает состав мероприятий и работ по техническому обслуживанию жилых зданий, подлежащих выполнению при их подготовке к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды и являющихся обязательными для собственников, владельцев (управляющих).

2. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

2.1. Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 января по 25 апреля во всех зданиях, кроме ветхих и аварийных, подлежащих отселению и сносу, и зданий, включенных в титул текущего и капитального ремонтов текущего года.

2.2. Виды работ:

- очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. Снятие с воронок наружных водостоков установленных на зиму крышек-лотков;

- снятие пружин и доводчиков на входных дверях;

- консервация системы центрального отопления;

- переключение внутреннего водостока на летний режим работы;

- расконсервация и ремонт поливочной системы;

- устройство дополнительной сети поливочных систем;

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений;

- проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт;

- ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен;

- ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;

- укрепление флагодержателей и домовых знаков;

- непредвиденные работы.

3. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Работы выполняются во всех зданиях по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября.

3.2. Виды работ:

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;

- ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций;

- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;

- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;

- устранение причин подтопления подвальных помещений;

- консервация поливочных систем;

- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

- проведение инструктажа с арендаторами и гражданами, проживающими на 1-х этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа;

- непредвиденные работы.

4. Документальное оформление выполненных работ по подготовке к сезонной эксплуатации:

4.1. Готовность жилого здания к эксплуатации в весенне-летний период оформляется актом по форме приложения 1.

4.2. Готовность жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период оформляетсяпаспортом по форме приложения 2.

Приложение 1

к ЖНМ-96-01/4

УТВЕРЖДАЮ:

Супрефект ________________

района ________________

"__" __________ 199 __ г.

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории,

подготовленных к весенне-летней эксплуатации

(оформляется до 25 апреля т.г.)

Административный округ ___________________________________________

Район ____________________________________________________________

РЭУ N (ГРЭП, МП и др.) ___________________________________________

Адрес строения ___________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

УКХ АО, районной управы (председатель) ___________________________

РЭУ N (ГРЭП, МП и др.):

главного инженера                     ____________________________

техника (инженера по эксплуатации)    ____________________________

мастера                               ____________________________

общественности (владельца)            ____________________________

произвела проверку    жилого   дома   и   придомовой   территории,

подготовленных к эксплуатации в весенне-летний период.

Проверкой установлено:

+------------------------------------------------------------------+

¦ N  Виды проведенных работ   Един. План  Факт  Примечания (объем  ¦

¦п/п                          изм.              незаверш. работ и  ¦

¦                                               сроки окончания)   ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1           2                3     4     5           6           ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Ремонт кровли (указать:  тыс.                                 ¦

¦    металл, шифер, мягкая,   кв. м                                ¦

¦    мастичная и др.)                                              ¦

¦ 2. Проверка и ремонт        тыс.                                 ¦

¦    фасада                   кв. м                                ¦

¦ 3. Ремонт водосточных                                            ¦

¦    труб и внутренних                                             ¦

¦    водостоков               пог. м                               ¦

¦ 4. Ремонт цоколя            тыс.                                 ¦

¦                             кв. м                                ¦

¦ 5. Ремонт входных дверей    шт.                                  ¦

¦ 6. Ремонт отмосток и        тыс.                                 ¦

¦    водоотводящих лотков     кв. м                                ¦

¦ 7. Наладка с/техоборудов.   кварт.                               ¦

¦ 8. Наладка э/оборудования   кварт.                               ¦

¦ 9. Приведение в порядок                                          ¦

¦    чердаков и подвалов с                                         ¦

¦    проверкой герметичности                                       ¦

¦    вводов коммуникаций                                           ¦

¦10. Приведение в порядок     участок                              ¦

¦    придомовой территории    (двор)                               ¦

¦    и поливочной системы                                          ¦

+------------------------------------------------------------------+

Оценка качества по 5-балльной системе _________________________

Выводы комиссии: жилой дом и придомовая территория готовы к весенне-летней эксплуатации.

Подписи:      Председатель   _______________________

Члены комиссии _______________________

_______________________

Приложение 2

к ЖНМ-96-01/4

ПАСПОРТ

приемки жилого здания по ул. (пер.) __________________________

N ______, корп. (стр.) _______, подготовленного к эксплуатации

в зимних условиях 199 __ - 19 __ гг.

(оформляется до 20 сентября т.г.)

Комиссия в составе:

председатель - начальник (гл. инженер) дирекции единого заказчика _______________________________________________________,

члены: представитель подрядной организации (РЭУ, РЭП, МП) _____ _________________________________________________________________, представитель общественности (владельца) _________________________ произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в зимних условиях, по результатам которой оценка состояния основных конструктивных элементов здания следующая:

+------------------------------------------------------------------+

¦ N  Вид конструктивных элементов     Оценка технического состояния¦

¦п/п                                                               ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1            2                                       3           ¦

+------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Кровля (металл, мягкая, шиферная)                             ¦

¦ 2. Чердачное помещение (выполнение                               ¦

¦    мероприятий по созданию нормативного                          ¦

¦    температурно-влажностного режима,                             ¦

¦    теплоизоляция трубопроводов и др.)                            ¦

¦ 3. Водосточные трубы и покрытия                                  ¦

¦    оголовков, парапетов и др.                                    ¦

¦ 4. Входные двери, оконные заполнения и                           ¦

¦    двери на лестничных клетках и в                               ¦

¦    квартирах (исправность, наличие                               ¦

¦    доводчиков и автоматических                                   ¦

¦    запирающих устройств)                                         ¦

¦ 5. Техподполье, подвальные помещения                             ¦

¦    (установка регулируемых решеток,                              ¦

¦    ограждения приямков, изоляция                                 ¦

¦    трубопроводов, герметизация вводов                            ¦

¦    инженерных коммуникаций, выполнение                           ¦

¦    освещения во взрывобезопасном исполнении,                     ¦

¦    исправность входных дверей и другие                           ¦

¦    работы по приведению помещения в                              ¦

¦    соответствие с требованиями Правил                            ¦

¦    безопасности в газовом хозяйстве)                             ¦

¦ 6. Внутридомовая система отопления                               ¦

¦    (дата приемки по акту или по                                  ¦

¦    ведомости)                                                    ¦

¦ 7. Готовность абонента (дата                                     ¦

¦    приемки)                                                      ¦

¦ 8. Местные источники отопления (печи,                            ¦

¦    АГВ, ВВНИИСТО, номер и дата акта                              ¦

¦    сдачи)                                                        ¦

¦ 9. Водопроводно-канализационная                                  ¦

¦    система (исправность, отсутствие

¦    утечек, обеспечение сохранности                               ¦

¦    оборудования водомерного узла)                                ¦

¦10. Электрохозяйство (исправность,                                ¦

¦    сохранность, доступ к обслуживанию,                           ¦

¦    выполнение правил ТБ)                                         ¦

¦11. Дымоходы, вентиляционные каналы                               ¦

¦    (номер и дата акта сдачи)                                     ¦

¦12. Лифты (исправность, сохранность,                              ¦

¦    связь с ОДС)                                                  ¦

¦13. Отмостки, приямки (исправность)                               ¦

¦14. Фасады (исправность, герметизация                             ¦

¦    стыков, ограждение опасных зон)                               ¦

¦15. Обеспеченность инвентарем и песком                            ¦

¦    для уборки в зимний период                                    ¦

¦16. Выполнение противопожарных                                    ¦

¦    мероприятий (система ДУ и ППА)                                ¦

+------------------------------------------------------------------+

Решение комиссии:

Жилой дом считать к эксплуатации в осенне-зимний период

подготовленным с общей оценкой _________________________.

Подписи:     Председатель   ________________________

Члены комиссии ________________________

________________________

Приложение N 6

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/5        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ¦действие постановлением    ¦

¦  ОСМОТРАХ И ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ  ¦Правительства Москвы       ¦

¦    В СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ    ¦от 04.06.96 N 465          ¦

¦      ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ          ¦                           ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения подрядчиками по техническому обслуживанию жилых зданий, а также собственниками, владельцами (управляющими) зданий, осуществляющими техническое обслуживание своими силами (без заключения договоров подряда).

2. Состав и сроки выполнения заявок:

+-------------------------------------------------------------------+

¦ N   Наименование работ по заявкам          Предельный  Примечания ¦

¦п/п                                         срок                   ¦

¦                                            исполнения             ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1                2                             3           4      ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Устранение неисправностей в системах    В течение              ¦

¦    водоснабжения и канализации,            смены                  ¦

¦    обеспечивающее их удовлетворительное                           ¦

¦    функционирование, замена прокладок,                            ¦

¦    набивка сальников и водоразборной                              ¦

¦    и водозапорной арматуры с устранением                          ¦

¦    утечки, уплотнение сгонов                                      ¦

¦ 2. Устранение течи или смена гибкой        В течение              ¦

¦    подводки присоединения сантехприборов,  смены                  ¦

¦    смена выпусков, переливов сифонов,                             ¦

¦    участков трубопроводов к                                       ¦

¦    сантехприборам, замена резиновых                               ¦

¦    манжет унитаза, подчеканка раструбов,                          ¦

¦    регулировка смывного бачка с                                   ¦

¦    устранением утечки, укрепление                                 ¦

¦    сантехприборов                                                 ¦

¦ 3. Устранение засоров внутренней           В течение              ¦

¦    канализации и сантехприборов с          смены                  ¦

¦    проверкой исправности канализационных                          ¦

¦    вытяжек                                                        ¦

¦ 4. Устранение неисправностей в системах    В течение              ¦

¦    отопления и горячего водоснабжения      смены                  ¦

¦    (трубопроводов, приборов, арматуры,                            ¦

¦    расширительных баков), обеспечивающее                          ¦

¦    их удовлетворительное функционирование,                        ¦

¦    наладка и регулировка систем с                                 ¦

¦    ликвидацией непрогревов, завоздушивания,                       ¦

¦    замена при течи отопительных приборов и                        ¦

¦    полотенцесушителей (стандартных),                              ¦

¦    крепление трубопроводов и приборов,                            ¦

¦    мелкий ремонт теплоизоляции                                    ¦

¦ 5. Наладка автоматики подпитки             В течение Выполняется  ¦

¦    расширительных баков                    смены     соб. силами  ¦

¦                                                      или по дого- ¦

¦                                                      вору со спе- ¦

¦                                                      циализ. орг. ¦

¦ 6. Мелкий ремонт местных отопительных      В течение              ¦

¦    приборов (печей, очагов)                смены                  ¦

¦ 7. Устранение неисправностей               В течение              ¦

¦    электротехнических устройств:           смены                  ¦

¦    протирка и смена перегоревших                                  ¦

¦    электролампочек, смена и ремонт                                ¦

¦    штепсельных розеток, выключателей,                             ¦

¦    автоматов, рубильников, устройств                              ¦

¦    защитного отключения (УЗО), мелкий                             ¦

¦    ремонт электропроводки и др.                                   ¦

¦    во вспомогательных помещениях                                  ¦

¦ 8. Проверка и восстановление               В течение Выполняется  ¦

¦    заземления оболочки электрокабеля       смены     соб. силами  ¦

¦    и ванн, замеры сопротивления                      или по дого- ¦

¦    изоляции проводов                                 вору со спе- ¦

¦                                                      циализ. орг. ¦

¦ 9. Проверка технического состояния                                ¦

¦    газовых приборов (стандартных),                                ¦

¦    при необходимости - с заменой                                  ¦

¦    вышедших из строя частей и                                     ¦

¦    деталей на:                                                    ¦

¦    - водоподогревателях                    По графику Выполняется ¦

¦                                            спец.пред- МП "Мосгаз" ¦

¦                                            приятия                ¦

¦    - газовых плитах                        По заявкам     -"-     ¦

¦                                            в сроки,               ¦

¦                                            согласов.              ¦

¦                                            со спец.пр.            ¦

¦    - приведение помещений, где             В течение      -"-     ¦

¦      расположены газовые приборы,          смены                  ¦

¦      в соответствие с требованиями                                ¦

¦      Правил техники безопасности в                                ¦

¦      газовом хозяйстве                                            ¦

¦10. То же, без замены вышедших из           В течение      -"-     ¦

¦    строя узлов и деталей, смазывание       смены                  ¦

¦    кранов, прочистка горелок и форсунок,                          ¦

¦    регулировка горения в газовых                                  ¦

¦    приборах (независимо от типа)                                  ¦

¦11. Проверка технического состояния         По графику Выполняется ¦

¦    электроплит (стандартных), при          спец.пред- по договору ¦

¦    необходимости - с заменой вышедших      приятия                ¦

¦    из строя частей и деталей                                      ¦

¦12. То же, без замены вышедших из           В течение      -"-     ¦

¦    строя узлов и деталей, регулировка      смены                  ¦

¦    работы электроплит и                                           ¦

¦    электроводонагревателей (независимо                            ¦

¦    от типа)                                                       ¦

¦13. Мелкий ремонт кровель, очистка их       В течение              ¦

¦    от снега и наледи, мусора, грязи,       смены по               ¦

¦    листьев и посторонних предметов         мере необ-             ¦

¦                                            ходимости              ¦

¦14. Локализация (прекращение) протечек      В течение              ¦

¦    от неисправности кровли                 смены                  ¦

¦15. Устранение неисправности в системах                            ¦

¦    организованного водоотвода с кровли:                           ¦

¦    - внутреннего водостока                 2 суток                ¦

¦    - наружного водостока                   5 суток                ¦

¦16. Проверка и принятие мер для             В течение              ¦

¦    укрепления связи отдельных кирпичей     смены по               ¦

¦    с кладкой наружных стен, элементов      мере необ-             ¦

¦    облицовки стен, лепных изделий и др.    ходимости              ¦

¦    выступающих конструкций, расположенных  с приняти-             ¦

¦    на высоте свыше 1,5 м, угрожающих       ем немедл.             ¦

¦    безопасности людей                      мер безоп.             ¦

¦17. Устранение причин протечки              7 суток                ¦

¦    (промерзания) стыков панелей и блоков                          ¦

¦18. Устранение неплотностей в дымоходах     В течение              ¦

¦    и газоходах                             смены                  ¦

¦19. Замена разбитых стекол и сорванных                             ¦

¦    створок оконных переплетов, форточек,                          ¦

¦    дверных полотен, витражных и витринных                         ¦

¦    заполнений, стеклоблоков во                                    ¦

¦    вспомогательных помещениях:                                    ¦

¦    - в зимнее время                        В течение              ¦

¦                                            смены                  ¦

¦    - в летнее время                        3 суток                ¦

¦20. Общестроительные работы в объемах,      В течение              ¦

¦    необходимых (в жилых помещениях - не    смены по               ¦

¦    по вине проживающих) для поддержания    мере необ-             ¦

¦    эксплуатационных качеств строительных   ходимости              ¦

¦    конструкций: ликвидация последствий     с приняти-             ¦

¦    протечек, мелкий ремонт полов, оконных  ем немедл.             ¦

¦    и дверных заполнений, расшивка рустов   мер безоп.             ¦

¦    и ремонт отслоившейся штукатурки        (в кварти-             ¦

¦    потолков и верхней части стен,          рах - в                ¦

¦    угрожающих обрушением                   сроки, со-             ¦

¦                                            гласован-              ¦

¦                                            ные с зая-             ¦

¦                                            вителем)               ¦

¦21. Устранение неисправности                В течение              ¦

¦    электроснабжения (короткое замыкание    смены по               ¦

¦    и др.) и электрооборудования квартир    мере необ-             ¦

¦    (не по вине проживающих)                ходимости              ¦

¦22. Восстановление функционирования:                               ¦

¦    - диспетчерских систем                  В течение              ¦

¦                                            смены по               ¦

¦                                            мере необ-             ¦

¦                                            ходимости              ¦

¦    - автоматики противопожарной            В течение              ¦

¦      защиты и сигнализации                 смены по               ¦

¦                                            мере необ-             ¦

¦                                            ходимости              ¦

¦24. Устранение засоров и неисправностей     В течение              ¦

¦    мусоропроводов                          смены по               ¦

¦                                            мере необ-             ¦

¦                                            ходимости              ¦

¦25. Восстановление работоспособности        В течение              ¦

¦    фекальных и дренажных насосов           смены по               ¦

¦                                            мере необх.

Приложение N 7

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/6        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦  УСЛУГИ ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ      ¦действие постановлением    ¦

¦  (ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ)    ¦Правительства Москвы       ¦

¦ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ¦от 04.06.96 N 465          ¦

¦  ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ   ¦                           ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Состав работ, связанных с обслуживанием населения, содержанием зданий и прилегающих территорий, выполняемых по заявкам населения и подлежащих оплате за счет собственных средств проживающих:

+-------------------------------------------------------------------+

¦ N                   Наименование работ, выполняемых               ¦

¦п/п               за счет собственных средств проживающих          ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1                             2                                   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Окраска (побелка) потолков жилых и подсобных помещений         ¦

¦    квартир.                                                       ¦

¦ 2. Окраска или оклейка стен обоями.                               ¦

¦ 3. Окраска подоконников, пола, дверей и подсобных помещений.      ¦

¦ 4. Окраска радиаторов, труб центрального отопления,               ¦

¦    газопроводов, водопровода и канализации.                       ¦

¦ 5. Замена санитарно-технического оборудования <*> (унитазов,      ¦

¦    ванн, раковин, умывальников, газовых и электрических плит,     ¦

¦    водогрейных колонок и др.).                                    ¦

¦ 6. Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей     ¦

¦    воды <*>.                                                      ¦

¦ 7. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза        ¦

¦    и бачка "Компакт", фаянсового умывальника, смесителя типа      ¦

¦    "Елочка" и ванно-душевого, водоразборного крана <*>.           ¦

¦ 8. Установка запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному бачку <*>.¦

¦ 9. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой      ¦

¦    груши, поплавка, перелива, седла, коромысла <*>.               ¦

¦10. Смена сиденья к унитазу.                                       ¦

¦11. Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели.          ¦

¦12. Смена сантехприборов на приборы другой модели.                 ¦

¦13. Установка дополнительных кранов, смесителей и другого          ¦

¦    оборудования, замена дверных полотен, встроенных шкафов и      ¦

¦    оборудования и отделка помещений с целью повышения уровня      ¦

¦    благоустройства квартиры (разрешение на выполнение работ,      ¦

¦    связанных с перепланировкой, оформляется в установленном       ¦

¦    порядке через межведомственную комиссию).                      ¦

¦14. Замена оконных и дверных приборов, вставка стекол.             ¦

¦15. Циклевка полов.                                                ¦

¦16. Смена неисправного накладного и врезного замка, оконных и      ¦

¦    дверных ручек.                                                 ¦

¦17. Остекление лоджий (с оформлением в установленном порядке).     ¦

¦18. Открытие входной двери (в случае утери жильцами ключа от       ¦

¦    входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой   ¦

¦    и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку         ¦

¦    полотна.                                                       ¦

¦19. Врезка глазка во входную дверь квартиры.                       ¦

¦20. Настилка линолеума улучшенного качества.                       ¦

¦21. Ремонт внутриквартирной электропроводки, смена выключателей,   ¦

¦    светильников и т.п., вышедших из строя не по вине ремонтно-    ¦

¦    эксплуатационной организации.                                  ¦

¦22. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего  ¦

¦    пользования в коммунальных квартирах), смена электроприборов   ¦

¦    и т.п.                                                         ¦

¦23. Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой          ¦

¦    проводки или замена на выключатель другой модели, установка    ¦

¦    переключателя.                                                 ¦

¦24. Смена неисправного потолочного патрона.                        ¦

¦25. Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона  ¦

¦    для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой    ¦

¦    модели.                                                        ¦

¦26. Установка контрольных электрических счетчиков в квартирах      ¦

¦    коммунального заселения.                                       ¦

¦27. Установка, эксплуатация и ремонт домофонов, кодовых замков,    ¦

¦    охранной сигнализации квартир и подъездов.                     ¦

¦28. Улучшение отделки подъездов по решению собственников жилья.    ¦

¦29. Услуги связи (радиоточка, телеантенна, телефон).               ¦

¦30. Прочие сервисные работы и услуги, не включенные в состав       ¦

¦    обязательных для ремонтно-эксплуатационных предприятий.        ¦

+-------------------------------------------------------------------+

--------------------------------

<*> За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате истечения нормативного срока службы, а также заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.

2. Срок исполнения определяется после поступления заявки в ремонтно-эксплуатационное предприятие по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.

Приложение N 8

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 20.02.2007 N 115-ПП, от 11.03.2008 N 177-ПП)

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/7        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦        РАБОТЫ ПО УБОРКЕ           ¦действие постановлением    ¦

¦  ЛЕСТНИЧНЫХ  КЛЕТОК ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ¦Правительства Москвы       ¦

¦  ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЖУРНОГО ПО ПОДЪЕЗДУ  ¦от 04.06.96 N 465          ¦

¦    (КОНСЬЕРЖКИ, ОХРАНЫ И Т.П.)    ¦                           ¦

¦   И ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ   ¦                           ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами (в части, относящейся к их договорным обязательствам) жилых и нежилых помещений в жилых зданиях, организациями и физическими лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях подряда.

2. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.

Работы по уборке лестничных клеток зависят от вида оборудования, находящегося на лестничной клетке:

- при отсутствии оборудования;

- при наличии мусоропровода;

- при наличии лифта;

- при наличии лифта и мусоропровода.

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, приведена к приложении 1.

3. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных клапанов, бункеров, очистку, мойку и дезинфекцию мусоросборочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей.

В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадение резиновых прокладок, нарушение действия вентиляции, образование трещин штукатурки возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по немедленному их устранению.

Мусор из стволов мусоропровода собирают в различные мусоросборники: переносные дворовые мусоросборники (емкость 80- 100 л); контейнеры (емкость 400-800 л) и бункеры.

Сборники с мусором транспортируются из мусороприемных камер во двор на специальную площадку, которая должна располагаться в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон и содержаться в чистоте.

Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение).

Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов, выполненных не из асбестоцементных труб и не оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, приведена в приложении 2 к ЖНМ-96-01/7.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.03.2008 N 177-ПП)

(см. текст в предыдущей редакции)

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, приведена в приложении 4 к ЖНМ-96-01/7.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 N 177-ПП)

Периодичность основных работ, выполняемых при обслуживании асбестоцементного ствола мусоропровода в жилищном фонде, с применением мобильного моющего блока (ММБ) приведена в приложении 5 к ЖНМ-96-01/7.

(абзац введен постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 N 177-ПП)

4. Периодичность основных работ, выполняемых при уборке помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.), приведена в приложении 3 к ЖНМ-96-01/7.

(п. 4 введен постановлением Правительства Москвы от 20.02.2007 N 115-ПП)

Приложение 1

к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

+----------------------+--------------------------------------------+

¦ N                    ¦  Вид оборудования на лестничных клетках    ¦

¦п/п  Вид работ        +--------------------------------------------+

¦                      ¦оборудование мусоропровод лифт мусоропровод ¦

¦                      ¦отсутствует                    и лифт       ¦

+----------------------+--------------------------------------------+

¦ 1       2                 3            4         5       6        ¦

+-------------------------------------------------------------------+

¦ 1. Влажное подметание  ежедневно   ежедневно   еже-   ежедневно   ¦

¦    лестничных площадок                         дневно             ¦

¦    и маршей нижних                                                ¦

¦    2-х этажей                                                     ¦

¦ 2. Влажное подметание  2 раза в    2 раза в   1 раз в 1 раз в     ¦

¦    лестничных площадок неделю      неделю     неделю  неделю      ¦

¦    и маршей выше                                                  ¦

¦    2-го этажа                                                     ¦

¦ 3. Влажное подметание    -         ежедневно     -    ежедневно   ¦

¦    мест перед                                                     ¦

¦    загрузочными                                                   ¦

¦    клапанами                                                      ¦

¦    мусоропроводов                                                 ¦

¦ 4. Мытье лестничных    2 раза в    2 раза в   1 раз в 1 раз в     ¦

¦    площадок и маршей   месяц       месяц      месяц   месяц       ¦

¦ 5. Мытье пола кабины     -            -       еже-    ежедневно   ¦

¦    лифта                                      дневно              ¦

¦ 6. Влажная протирка      -            -      2 раза в 2 раза в    ¦

¦    стен, дверей,                             месяц    месяц       ¦

¦    плафонов и                                                     ¦

¦    потолков кабины                                                ¦

¦    лифта                                                          ¦

¦ 7. Мытье окон                     1 раз в год                     ¦

¦ 8. Уборка площадки                1 раз в неделю                  ¦

¦    перед входом в                                                 ¦

¦    подъезд. Очистка                                               ¦

¦    металлической                                                  ¦

¦    решетки и приямка                                              ¦

¦ 9. Влажная протирка               1 раз в год                     ¦

¦    стен, дверей,                                                  ¦

¦    плафонов на                                                    ¦

¦    лестничных клетках,                                            ¦

¦    оконных решеток,                                               ¦

¦    чердачных лестниц,                                             ¦

¦    шкафов для                                                     ¦

¦    электросчетчиков,                                              ¦

¦    слаботочных                                                    ¦

¦    устройств, почтовых                                            ¦

¦    ящиков, обметание                                              ¦

¦    пыли с потолков

10. Влажная протирка               2 раза в год                    ¦

¦    подоконников,                                                  ¦

¦    отопительных                                                   ¦

¦    приборов                                                       ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Приложение 2

к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ

НЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ И НЕ ОСНАЩЕННЫХ УСТРОЙСТВОМ

ДЛЯ ПРОМЫВКИ, ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ

ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА

(в ред. постановления Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

(см. текст в предыдущей редакции)

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦N   ¦Вид работ                                  ¦Периодичность   ¦

¦п/п ¦                                           ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦1.  ¦Профилактический осмотр мусоропроводов     ¦2 раза в месяц  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦2.  ¦Удаление мусора из мусороприемных камер    ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦3.  ¦Уборка мусороприемных камер                ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦4.  ¦Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов ¦1 раз в неделю  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦5.  ¦Мойка сменных мусоросборников              ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦6.  ¦Мойка нижней части ствола и шибера         ¦1 раз в месяц   ¦

¦    ¦мусоропровода                              ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦7.  ¦Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) ¦1 раз в месяц   ¦

¦    ¦и дезинфекция всех элементов ствола        ¦                ¦

¦    ¦мусоропровода                              ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦8.  ¦Дезинфекция мусоросборников                ¦1 раз в месяц   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦9.  ¦Устранение засора                          ¦По мере         ¦

¦    ¦                                           ¦необходимости   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

Приложение 3

к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЖУРНОГО

ПО ПОДЪЕЗДУ (КОНСЬЕРЖКИ, ОХРАНЫ И Т.П.)

(введена постановлением Правительства Москвы

от 20.02.2007 N 115-ПП)

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦N  ¦Вид работ                                                          ¦Периодичность   ¦

¦п/п¦                                                                   ¦                ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦1. ¦Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его  ¦5 раз в неделю  ¦

¦   ¦(в т.ч. мытье пола 4 раза в год)                                   ¦                ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦2. ¦Влажная протирка подоконников                                      ¦1 раз в неделю  ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦3. ¦Протирка мебели и инвентаря, находящихся в помещении               ¦1 раз в неделю  ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦4. ¦Опорожнение и мытье урн                                            ¦5 раз в неделю  ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦5. ¦Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов             ¦5 раз в неделю  ¦

¦   ¦(унитазов, раковин и т.д.)                                         ¦                ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦6. ¦Влажная протирка и мытье оконных решеток, отопительных приборов    ¦4 раза в год    ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦7. ¦Влажная протирка и мытье стен, дверей, плафонов                    ¦2 раза в год    ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦8. ¦Обметание пыли с потолков                                          ¦2 раза в год    ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

¦9. ¦Мытье окон                                                         ¦2 раза в год    ¦

+---+-------------------------------------------------------------------+----------------+

Приложение 4

к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ МУСОРОПРОВОДА,

ОСНАЩЕННОГО УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ, ОЧИСТКИ

И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА

(введена постановлением Правительства Москвы

от 11.03.2008 N 177-ПП)

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦N   ¦Вид работ                                  ¦Периодичность   ¦

¦п/п ¦                                           ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦1.  ¦Профилактический осмотр мусоропроводов     ¦2 раза в месяц  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦2.  ¦Удаление отходов из мусоросборной камеры   ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦3.  ¦Уборка, мойка стен и пола мусоросборной    ¦Ежедневно       ¦

¦    ¦камеры                                     ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦4.  ¦Уборка и мойка загрузочных клапанов        ¦1 раз в неделю  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦5.  ¦Мойка нижней части ствола и шибера         ¦1 раз в месяц   ¦

¦    ¦мусоропровода                              ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦6.  ¦Очистка и мойка передвижных контейнеров    ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦7.  ¦Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза)¦1 раз в месяц   ¦

¦    ¦и дезинфекция внутренней поверхности ствола¦                ¦

¦    ¦мусоропровода                              ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦8.  ¦Дезинфекция мусоросборников                ¦1 раз в месяц   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦9.  ¦Устранение засора                          ¦По мере         ¦

¦    ¦                                           ¦необходимости   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

Примечание. Дезинфекция производится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода.

Приложение 5

к ЖНМ-96-01/7

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА В ЖИЛОМ ФОНДЕ,

С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО МОЮЩЕГО БЛОКА (ММБ)

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦N   ¦Вид работ                                  ¦Периодичность   ¦

¦п/п ¦                                           ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦1.  ¦Профилактический осмотр мусоропроводов     ¦2 раза в месяц  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦2.  ¦Удаление отходов из мусоросборной камеры   ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦3.  ¦Уборка, мойка стен и пола мусоросборной    ¦Ежедневно       ¦

¦    ¦камеры                                     ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦4.  ¦Уборка и мойка загрузочных клапанов        ¦1 раз в неделю  ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦5.  ¦Мойка шибера мусоропровода                 ¦1 раз в месяц   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦6.  ¦Очистка и мойка передвижных контейнеров    ¦Ежедневно       ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦7.  ¦Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды),¦1 раз в год     ¦

¦    ¦промывка (цикл повторяется 4 раза),        ¦                ¦

¦    ¦дезинфекция (цикл повторяется 2 раза)      ¦                ¦

¦    ¦внутренней поверхности ствола мусоропровода¦                ¦

¦    ¦до шибера                                  ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦8.  ¦Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней  ¦1 раз в год     ¦

¦    ¦поверхности асбестоцементного ствола       ¦                ¦

¦    ¦мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до ¦                ¦

¦    ¦шибера <*>                                 ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦9.  ¦Дезинфекция загрузочных клапанов, шибера,  ¦1 раз в месяц   ¦

¦    ¦передвижных контейнеров, мусоросборной     ¦                ¦

¦    ¦камеры                                     ¦                ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

¦10. ¦Устранение засора                          ¦По мере         ¦

¦    ¦                                           ¦необходимости   ¦

+----+-------------------------------------------+----------------+

--------------------------------

<*> Гидроизоляция после сушки ствола мусоропровода производится не менее чем через два часа после выполнения работ по пункту 7.

Приложение N 9

к постановлению Правительства

Москвы

от 4 июня 1996 г. N 465

+-----------------------------------+---------------------------+

¦         НОРМАТИВЫ МОСКВЫ          ¦        ЖНМ-96-01/8        ¦

¦  по эксплуатации жилищного фонда  +---------------------------+

+-----------------------------------+Утвержден и введен в       ¦

¦        РАБОТЫ ПО УБОРКЕ           ¦действие постановлением    ¦

¦     ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ         ¦Правительства Москвы       ¦

¦                                   ¦от 04.06.96 N 465          ¦

+-----------------------------------+---------------------------+

Дата введения в действие - 1 июля 1996 года

1. Настоящий норматив является обязательным для соблюдения собственниками, владельцами (управляющими), нанимателями и арендаторами (в части, относящейся к их договорным обязательствам) жилых и нежилых помещений в жилых зданиях, предприятиями и физическими лицами, выполняющими санитарное содержание на условиях подряда.

2. Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в зависимости от сезона.

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта независимо от погодных условий и включает: подметание и сдвигание снега; устранение скользкости; удаление снега и снежно-ледяных образований.

3. Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий; поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха; удаление мусора с газонов; мойку покрытий и полив зеленых насаждений.

4. В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег. Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети и т.д.

5. Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона.

6. Уборочные территории подразделяются по видам покрытий: усовершенствованные (асфальтированные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и без покрытий.

Территории классифицируются по интенсивности пешеходного движения:

1 класс - до 50 чел./час;

2 класс - от 50 до 150 чел./час;

3 класс - от 150 до 500 чел./час;

4 класс - от 500 до 2000 чел./час;

5 класс - свыше 2000 чел./час.

Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

7. В зависимости от вида атмосферных осадков принято единое для всех территорий деление года на два периода: холодный, когда выпадают осадки преимущественно в виде снега, и теплый, когда выпадают осадки преимущественно в виде дождя (приложение).

Приложение

к ЖНМ-96-01/8

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

+---+------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

¦N  ¦Виды уборочных работ                      ¦Классы территорий                                       ¦

¦п/п¦                                          +--------+--------+---------+-----------+----------------+

¦   ¦                                          ¦I       ¦II      ¦III      ¦IV         ¦V               ¦

+---+------------------------------------------+--------+--------+---------+-----------+----------------+

¦   ¦Холодный период года                                                                               ¦

+---+------------------------------------------+---------------------------+----------------------------+

¦1. ¦Подметание свежевыпавшего снега толщиной  ¦1 раз в сутки              ¦2 раза в сутки              ¦

¦   ¦слоя до 2 см                              ¦                           ¦                            ¦

+---+------------------------------------------+-----------------+---------+----------------------------+

¦2. ¦Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной   ¦1 раз в сутки    ¦3 раза в ¦4 раза в сутки              ¦

¦   ¦слоя свыше 2 см                           ¦                 ¦сутки    ¦                            ¦

+---+------------------------------------------+---------+-------+---------+----------------------------¦

¦3. ¦Подметание территорий в дни без снегопада ¦1 раз в  ¦1 раз в сутки                                 ¦

¦   ¦                                          ¦2 суток  ¦                                              ¦

+---+------------------------------------------+---------+-------+--------------------------------------¦

¦4. ¦Очистка территорий от наледи и льда       ¦1 раз в  ¦1 раз в¦1 раз в сутки                         ¦

¦   ¦                                          ¦3 суток  ¦2 суток¦                                      ¦

+---+------------------------------------------+---------+-------+---------+----------------------------+

¦5. ¦Очистка урн от мусора                     ¦   -     ¦1 раз в 2 суток  ¦1 раз в сутки               ¦

+---+------------------------------------------+---------+-----------------+----------------------------+

¦6. ¦Промывка урн                              ¦   -     ¦1 раз в месяц                                 ¦

+---+------------------------------------------+---------+----------------------------------------------+

¦7. ¦Протирка указателей улиц и номеров домов  ¦2 раза в холодный период                                ¦

+---+------------------------------------------+---------+----------------------------------------------¦

¦8. ¦Посыпка территорий щебнем                 ¦   -     ¦В дни с гололедицей                           ¦

+---+------------------------------------------+---------+----------------------------------------------+

¦9. ¦Уборка щебня                              ¦   -     ¦Перед сильными снегопадами                    ¦

+---+------------------------------------------+---------+----------------------------------------------+

¦10.¦Перекидывание снега и скола               ¦После сильных снегопадов                                ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

¦11.¦Уборка контейнерных площадок              ¦1 раз в сутки                                           ¦

+---+------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

+---+------------------------------------+----------------------------------------------+---------------+

¦N  ¦Виды уборочных работ                ¦Классы территорий                             ¦Территория без ¦

¦п/п¦                                    +--------+----------------+--------+-----------+покрытия       ¦

¦   ¦                                    ¦I       ¦II     ¦III     ¦IV      ¦V          ¦               ¦

+---+------------------------------------+--------+-------+--------+--------+-----------+---------------+

¦   ¦Теплый период года                                                                                 ¦

+---+------------------------------------+--------+----------------+--------------------+---------------+

¦1. ¦Подметание территорий в дни без     ¦1 раз в ¦1 раз в сутки   ¦2 раза в сутки      ¦1 раз в 2 суток¦

¦   ¦осадков и в дни с осадками до 2 см  ¦2 суток ¦                ¦                    ¦               ¦

+---+------------------------------------+--------+----------------+--------------------+---------------+

¦2. ¦Подметание территорий в дни с       ¦1 раз в 2 суток                               ¦1 раз в 2 суток¦

¦   ¦сильными осадками                   ¦                                              ¦               ¦

+---+------------------------------------+--------+----------------+--------------------+---------------+

¦3. ¦Очистка урн от мусора               ¦ -      ¦1 раз в 2 суток ¦1 раз в сутки       ¦1 раз в сутки  ¦

+---+------------------------------------+--------+----------------+--------------------+---------------+

¦4. ¦Промывка урн                        ¦ -      ¦2 раза в месяц  ¦1 раз в неделю      ¦2 раза в месяц ¦

+---+------------------------------------+--------+----------------+--------------------+---------------+

¦5. ¦Протирка указателей                 ¦5 раз в сезон                                 ¦               ¦

+---+------------------------------------+----------------------------------------------+---------------+

¦6. ¦Мойка территорий                    ¦3 раза в сезон                                ¦               ¦

+---+------------------------------------+----------------------------------------------+---------------+

¦7. ¦Уборка контейнерных площадок        ¦1 раз в сутки                                                 ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+

¦8. ¦Межсезонная уборка газонов          ¦2 раза в сезон (весной и осенью)                              ¦

¦   ¦с сильной засоренностью             ¦                                                              ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+

¦9. ¦Уборка газонов                      ¦1 раз в 2 суток                                               ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+

¦10.¦Поливка газонов, зеленых насаждений ¦1 раз в 2 суток                                               ¦

+---+------------------------------------+--------------------------------------------------------------+

¦11.¦Выкашивание газонов                 ¦5 раз в сезон                                                 ¦

+---+------------------------------------+-------------------------------------------